AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Schiebetürsystemkästen „Scrigno“ für Innenwände

SCRIGNO ESSENTIAL DUAL FÜR PUTZWÄNDE

Metallkastenrahmenmodell aus Aluzinc-Blech "SCRIGNO ESSENTIAL DUAL" mit Innenmaß von 69 mm für Innentrennwände aus gelochten Ziegeln von 8 cm mit fertiger Gesamtstärke von 105 mm; geeignet für das Ein- und Ausschieben von zwei steifen, versenkbaren, 10 mm starken Schiebetürflügeln aus Glas mit max. Einheitsgewicht von 80 kg; Ausstattung mit zu lackierenden Profilen aus unbearbeitetem Aluminium zur Gewährleistung eines bündigen Abschlusses mit der Wand ohne jegliche sichtbare Randeinfassungen. Durch die besonderen Eigenschaften des Kastenrahmensystems ESSENTIAL DUAL ist die exklusive Verbindung mit der entsprechenden fertigen Tür oder den vorgesehenen spezifischen Beschlägen unabdingbar.

Öffnungsweitenmaße: cm ............... x cm ...............

Das Original-Kastenrahmensystem von Scrigno ist stets mit Echtheitszertifikat, lebenslanger Garantie gegen durchgehende Korrosion mit Lochbildung für Aluzinc und einer Garantie von 20 Jahren für die Komponenten von Kastenrahmen und Laufwagen versehen.

≈≈≈≈

Scrigno S.p.A. hat einige Modelle der Schiebesystemkästen für Innenwände einer Reihe von freiwilligen Tests durch das „Istituto Giordano“ unterziehen lassen, um deren Leistungen nachzuweisen. Insbesondere am Gleitsystem von Scrigno Gold (Führung und Laufwagen) wurden „Mechanische Tests an Zubehörteilen für Schiebetüren“ gemäß den Vorgaben der Norm UNI EN 1527:2000 ausgeführt.

Für weitere Informationen ist es möglich, den Prüfbericht des „Istituto Giordano“ vom 08.09.2006 einzusehen.